| СОГЛАСОВАНО Протокол заседания профсоюзного комитета от «____» _________ 20___ г. № ________ |  | УТВЕРЖДЕНО Директор ____________________________ «____» _________ 20___ г. |
| --- | --- | --- |

Инструкция по охране труда

для вальщика леса

№ ____

Срок действия продлен. Приказ от «____» _________ 20___ г. № _____

Срок действия продлен. Приказ от «____» _________ 20___ г. № _____

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

- К работе вальщиком леса, допускаются лица мужского пола не моложе 18 лет, прошедшие предварительный и периодический медицинский осмотры и признанные годными к работе по профессии; прошедшие специальное профессиональное обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда.

  - Вальщик леса, занятый управлением и обслуживанием бензомоторной пилой, должен знать её устройство и назначение всех частей, отдельных узлов, аппаратуры, а также правила эксплуатации и ухода за ней; соблюдать инструкцию завода-изготовителя и установленные в организации правилами обмена сигналами при выполнении лесосечных работ.

Допуск к самостоятельной работе и закрепление за вальщиком леса бензомоторной пилы, оформляется приказом по организации.

- Вальщик леса обязан:

  - Соблюдать требования по охране труда, а также правила поведения на территории организации, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях.

  - Правильно использовать и применять средства индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с условиями и характером выполняемой работы, а в случае их отсутствия или неисправности немедленно уведомлять об этом непосредственного руководителя.

  - Немедленно сообщать непосредственному руководителю или иному должностному лицу подразделения или организации о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью работающих и окружающих, несчастном случае, произошедшем на производстве, ухудшении состояния своего здоровья, оказывать содействие по принятию мер для доставки потерпевших в организацию здравоохранения.

  - Оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда, немедленно извещать своего непосредственного руководителя или иное должностное лицо нанимателя о неисправности оборудования, инструмента, приспособлений, транспортных средств, средств защиты, о нарушении технологического процесса и требований по охране труда другими работающими.

  - Выполнять требования по охране труда и пожарной безопасности, знать порядок действий при пожаре, уметь применять первичные средства пожаротушения.

    - При использовании бензомоторной пилы не допускается:

- производить дозаправку топливного бака при работающем двигателе бензомоторной пилы;

- курить при сливе и наливе горючего;

- производить ремонтные работы на ней с применением открытого огня (паяльных ламп, факелов и подобных способов);

- хранить и производить ремонт бензомоторной пилы в помещении обогревательных домиков;

- доставлять на делянки заправленный горючим инструмент и горючее (независимо от вида тары) в кабинах и салонах транспортных средств;

- хранить на лесосеке запасы горючего более сменной потребности вне специально отведенного места.

  - Знать приемы оказания первой помощи потерпевшим при несчастных случаях на производстве, а также уметь применять их на практике. Приемы и методы оказания первой помощи потерпевшим, изложены в инструкции по оказанию первой помощи потерпевшим № ___.

  - Выполнять только ту работу, которая поручена непосредственным руководителем.

  - Знать и соблюдать правила личной гигиены.

  - Во избежание действий, создающих угрозу для своей жизни и здоровья, а также для жизни и здоровья других работников, не допустимо нахождение в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсических веществ, а также распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств, психотропных или токсических веществ на рабочем месте или в рабочее время, курение в неустановленных местах.

  - Исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством об охране труда.

Вальщик леса имеет право отказаться от выполнения порученной работы в случае возникновения непосредственной опасности для жизни и здоровья его и окружающих до устранения этой опасности.

- На вальщика леса в процессе труда могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы:

- движущиеся машины и механизмы, вращающиеся детали машин, механизмов, агрегатов, моторного инструмента;

- острые кромки, заусеницы и шероховатости на поверхности оборудования и инструмента;

- повышенная загазованность воздуха рабочей зоны;

- повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- повышенные уровни шума и вибрации на рабочем месте;

- повышенная или пониженная температура, повышенная влажность и подвижность воздуха рабочей зоны;

- падающие и перемещаемые сучья, деревья, хлысты, сортименты;

- биологические (при укусах насекомых и животных);

- физические перегрузки при выполнении работ стоя или при перемещении тяжестей вручную.

- Вальщик леса обеспечивается средствами индивидуальной защиты по типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты согласно приложению 1 к настоящей инструкции.

  - На лесосеке работники обязаны носить защитные каски, застегнутые на подбородочные ремни.

- Вальщик леса, пользующийся для проезда на работу и с работы транспортом, предоставляемым организацией, обязан знать и выполнять правила перевозки пассажиров. Проезд, к месту работы, и обратно на не оборудованном для этих целей транспорте не допускается.

  - При проезде в автобусе, специально оборудованном автомобиле, не допускается:

- входить и выходить до полной остановки транспорта;

- выходить в сторону проезжей части дороги;

- сидеть на борту кузова или стоять в кузове автомобиля;

- перевозить заправленную бензомоторную пилу, лесорубочные инструменты с открытыми лезвиями или зубьями, топливно-смазочные материалы и взрывчатые материалы;

- перевозить дрова и другие громоздкие грузы, закрывающие проходы;

- курить, сорить и портить имущество транспортного средства.

- Организационное руководство лесосечными работами осуществляет мастер непосредственно или через бригадира, распоряжения и указания мастера являются обязательными для всех работающих на лесосеке.

- При выполнении лесосечных работ на лесосеке должно находиться не менее двух человек.

- Не допускается работа в ночное время по валке деревьев и очистке от сучьев с использованием моторных ручных инструментов.

- В весеннее – летний и осенний периоды следует во время перерывов в работе производить осмотр одежды и тела для своевременного обнаружения и удаления клещей.

- В зимних условиях при низкой температуре лесосечные работы следует проводить с перерывами для обогревания.

- На пешеходных тропах и дорогах, пересекающих осваиваемую лесосеку, должны быть установлены знаки безопасности и предупреждающие надписи, запрещающие движение людей и транспортных средств на лесосеке.

Территория в радиусе 50 м от места валки деревьев, а на склонах холмов – не менее 60 м, является опасной зоной. Место валки деревьев на расстоянии опасной зоны по волоку должно быть ограждено переносным знаком безопасности с предупреждающей надписью: «Проход и проезд запрещен. Валка леса». При уклоне более 15 градусов опасная зона распространяется вдоль склона до подошвы холма. При высоте деревьев более 25 м радиус опасной зоны равен двойной фактической их высоте древостоя.

- Вальщик леса, помимо требований настоящей инструкции обязан, с учетом характера работы, также соблюдать требования охраны труда, изложенные в инструкциях по охране труда для соответствующих видов работ, проектах производства работ и технологических картах.

  - Лесосечные работы проводятся в соответствии с утвержденной на каждую лесосеку технологической картой. Вальщик леса должен быть ознакомлен под роспись с утвержденной технологической картой лесосеки, на которой ему предстоит работать, и выполнять требования технологической карты во время работы.

  - При работах на загрязненной радиацией территории в технологическую карту заносятся результаты радиационного обследования, в которой указывается:

- радиационная обстановка (мощность дозы гамма-излучения  и плотность радиоактивного загрязнения почвы);

- требуемые условия и средства обеспечения радиационной безопасности работающих;

- предельно допустимая продолжительность работы на объекте, территории или участке.

  - В лесничествах, где имеются территории загрязненные радионуклидами, рабочие должны быть ознакомлены с радиационной обстановкой при проведении работ на данной территории.

  - При разработке ветровально – буреломных лесосек и горельников, а также при санитарных рубках, необходимо руководствоваться инструкцией по охране труда при разработке ветровально – буреломных лесосек № ___.

  - Выполнение лесосечных работ ближе 50 м от границ, охранных зон линий электропередачи и связи производить по наряду – допуску, определяющему безопасные условия труда. В случаях, когда выполнение лесосечных работ сопряжено с опасностью нарушения границ охранной зоны электропередачи, наряд – допуск может быть выдан только при наличии письменного разрешения организации – владельца линии. Наряд – допуск и разрешение организации – владельца линии прилагаются к технологической карте на разработку лесосеки.

- Вальщик леса помимо требований настоящей инструкции обязан, с учетом характера работы, также соблюдать требования охраны труда, изложенные в инструкциях по охране труда для соответствующих профессий, видов работ, проектах производства работ и технологических картах.

- Лица, нарушающие требования настоящей инструкции по охране труда, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

ГЛАВА 2

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

- Проверить комплектность и исправность специальной одежды, специальной обуви и других защитных средств.

- Надеть специальную одежду, специальную обувь и другие защитные средства.

- Проверить исправность оборудования, инструмента, валочных приспособлений (валочной лопатки, валочного клина, валочной вилки и др.). Не допускается работать на валке леса без валочных приспособлений.

- Обо всех обнаруженных неисправностях сообщить мастеру или непосредственному руководителю, до их устранения к работе не приступать.

- Получить от мастера или бригадира указание, на какой пасеке работать. Самостоятельно переходить на новую пасеку не допускается.

- Ознакомиться со схемой разработки лесосеки, уточнить порядок выполнения работ, опасные зоны, расстановку механизмов и оборудования, технологические элементы лесосеки, средства безопасности.

- Убедиться в наличии знаков безопасности по границе опасной зоны валки, на пешеходных тропах и дорогах, пересекающих лесосеку.

- До начала валки деревьев убедиться в отсутствии в опасной зоне техники и посторонних людей (не связанных с валкой деревьев), животных.

- Не приступать к валке деревьев без уверенности в отсутствии на лесосеке опасных деревьев и иных опасных факторов, которые могут привести к травме, аварии.

- Перед запуском двигателя бензомоторной пилы:

- провести наружный осмотр пилы, убедиться в исправности и надежности крепления всех ее частей;

- надеть и натянуть пильную цепь;

- заполнить в бачок бензомоторной пилы топливную смесь с неэтилированным бензином.

- При запуске двигателя бензомоторной пилы необходимо:

- осуществлять пуск двигателя на расстоянии не ближе 3 м от места заправки пилы. Протереть двигатель насухо после заправки;

- поставить пилу на ровную площадку так, чтобы зубья пильной цепи при вращении не касались площадки и каких-либо предметов (см. рис. 1);

- занять устойчивое положение тела, запустить двигатель, после чего прогреть его на малых оборотах (при этом у хорошо отрегулированного двигателя пильная цепь не вращается);

- используя новую цепь, обкатать ее без пиления на разных режимах работы двигателя, пробным пилением убедиться в правильной заточке цепи и исправной работе мотора пилы после остановки двигателя (при необходимости) отрегулировать натяжение цепи;

- после остановки двигателя отрегулировать натяжение цепи.

- При обнаружении во время осмотра и опробования бензомоторной пилы неисправностей и невозможности их устранения своими силами сообщить об этом мастеру. Работать неисправной бензомоторной пилой не допускается.

- До начала разработки лесосеки, должны быть выполнены подготовительные работы, включающие:

- подготовку лесосек и лесопогрузочных пунктов;

- обустройство мастерского участка:

- строительство лесовозных усов;

- уборку опасных деревьев (гнилые, сухостойные, зависшие, ветровальные, буреломные и «сломыши»);

- разметку магистральных и пасечных трелевочных волоков.

Подготовительные работы оформляются актом готовности лесосеки к рубке.

Работать на не подготовленной лесосеке не допускается.

- Разработка лесосеки без предварительной уборки опасных деревьев допускается:

- при машинной валке деревьев;

- при числе опасных деревьев, достигающих на лесосеке 20и более процентов от их общего числа (такие лесосеки разрабатываются как ветровально – буреломные).

Оставлять опасные деревья на корню или в зависшем состоянии не допускается.

- До начала основных лесосечных операций на лесосеке подготавливаются зоны безопасности. На расстоянии не менее 50 м границ лесопогрузочных пунктов, верхних складов, передвижных электростанций, лебедок, обогревательных помещений, стационарных мест работы и стоянок лесосечных машин и другого оборудования и помещений, предназначенных для размещения их в лесных массивах, не подлежащих разработке, должны быть убраны опасные деревья, а в подлежащих разработке – все деревья.

ГЛАВА 3

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

- До начала валки дерева следует подготовить рабочее место:

- срезать мешающий валке кустарник вокруг дерева в радиусе не менее 0,7 м (см. рис. 2);

- подготовить пути отхода (дорожки) длиной не менее 4 м (при необходимости две и более) шириной не менее 0,45 м под углом 45 градусов в направлении противоположном падению дерева. Зимой, вокруг дерева и на пути отхода расчистить или утоптать снег;

- кроме кустарника спилить корневые наплывы дерева (см. рис. 3), убрать иные препятствия, мешающие при валке дерева.

- Во время валки деревьев на территории опасной зоны не допускается расчистка снега вокруг деревьев, обрубка сучьев, трелевка и выполнение других работ.

- При валке деревьев необходимо:

- использовать валочные приспособления: валочную лопатку (см. рис. 4), валочные клинья (см. рис. 5), а при работе вальщика в паре с лесорубом – валочную вилку;

- при разработке ветровально – буреломных лесосек, горельников (лесных площадей, на которых лес поврежден или уничтожен огнем) и при подготовке лесосеки к рубке работать вдвоем (вальщик с лесорубом с использованием валочной вилки);

- убедиться в отсутствии людей, животных, машин и механизмов в опасной зоне. Валка деревьев при нахождении в опасной зоне людей, животных, машин и механизмов не допускается;

- оценить размеры, форму ствола и кроны, наклон подлежащего валке дерева, направление и силу ветра, убедиться в отсутствии на нем зависших сучьев, которые могут упасть в процессе пиления, и с учетом технологических требований, выбрать направление валки;

- подпил делать с той стороны, в которую намечено валить дерево;

- подпиливать прямостоящие деревья на глубину 1/4, а деревья, наклоненные в сторону направления валки, на глубину 1/3 диаметра в месте спиливания;

- выполнять нижнюю плоскость подпила перпендикулярно к оси дерева, при этом верхний рез подпила должен образовывать с нижней плоскостью угол 45 - 60°, а при использовании редукторных пил - 30 - 40° или быть параллельным нижней плоскости подпила и отстоять от нее на расстоянии 1/10 диаметра дерева в месте спиливания с обязательным удалением ломтя;

- спиливать дерево перпендикулярно его оси в пределах верхнего реза и выше нижней плоскости подпила не менее чем на 2 см;

- оставлять недопил у здоровых деревьев диаметром до 40 см – 2 см, от 40 до 60 см – 3 см, от 61 и выше – 4 см. У деревьев, имеющих напенную гниль, недопил увеличивается по сравнению со здоровыми на 2 см, у деревьев, имеющих боковой наклон по отношению к направлению валки, недопил должен иметь форму клина, вершина которого обращена в сторону наклона;

- у деревьев с боковым наклоном ствола или кроны по отношению к направлению валки, недопил должен иметь форму клина, вершина которого обращена в сторону наклона (см. рис. 6);

- валить деревья, имеющие наклон более 5°, в сторону их наклона, за исключением случаев валки деревьев на лесосеках с уклоном более 15°, когда деревья валятся вниз по склону под углом 30º - 40° к волоку.

- опилить капы и наплывы со стороны подпила, глубину подпила считать без их учета;

- при валке деревьев диаметром более 1 м подпил должен выполняться двумя параллельными резами, во избежание сколов применять бандаж;

- способы валки крупномерных деревьев применительно к конкретным условиям должны быть указаны в технологической карте (на рисунке 7 изображен способ валки при диаметре дерева больше двух длин шины бензопилы, а на рисунке 8 варианты валки при диаметре дерева больше длины шины бензопилы);

в начале падения дерева вальщик должен немедленно отойти на безопасное расстояние (не менее 4 м) под углом 45° в направлении, противоположном падению дерева, по заранее подготовленным путям отхода, следя за падающим деревом и сучьями (см. рис. 9).

- Валка деревьев на стену леса не допускается. При начале разработки лесосек, прорубке просек, трасс лесовозных дорог и усов, трелевочных волоков валка деревьев должна производиться в просветы между соседними деревьями. Просвет должен быть не менее ширины той части кроны, которая при приземлении спиленного дерева будет падать в этот просвет.

- При выборочных и постепенных рубках главного пользования, а также рубках промежуточного пользования валку деревьев необходимо выполнять в просветы между деревьями.

- Деревья, мешающие валке клейменых деревьев, а также их трелевке, следует вырубать для обеспечения безопасности работающих.

- Деревья в гнездах поросли или сросшиеся у пня необходимо валить в сторону их естественного наклона. Каждое дерево должно быть повалено отдельно. Деревья с развилкой необходимо валить в одну из сторон перпендикулярно плоскости развилки, чтобы оба ствола при падении ударились о землю одновременно.

- Снимать зависшие деревья следует трактором, лебедкой или при помощи конной тяги с длиной троса или каната не менее 35 м. Для снятия зависшего дерева трос или канат крепить на комлевой части и в зависимости от конкретных условий стаскивать под углом или вдоль зависшего дерева.

  - Снимать зависшие деревья допускается:

- рычагами (аншпугами) перемещением комля дерева в сторону от себя, при этом все работающие должны находиться с одной стороны ствола дерева (см. рис 10);

- кондаком - вращая зависшее дерева вокруг его оси (см. рис 11);

- воротом, закрепив за комель зависшего дерева одного конца каната и намотав другой конец на ствол растущего дерева при помощи рычага с расстояния от конца зависшего дерева не менее 5м.

  - На рисунках 12-15 изображены недопустимые способы снятия зависших деревьев.

- При выполнении работ не допускается:

- передавать управление бензомоторной пилой лицам, не имеющим права на управление ею;

- работать бензомоторной пилой с затупившимися зубьями пильной цепи;

- производить заправку, ремонт пилы, смену и натяжение пильной цепи, при работающем двигателе;

- вынимать зажатую в резе шину, до полной остановки двигателя;

- переходить от дерева к дереву с бензомоторной пилой с движущимся (вращающимся) рабочим органом;

- работать с бензомоторной пилой выше уровня плеча;

- пилить концевой частью пильного аппарата во избежание отбрасывания пилы на работающих;

- подпиливать деревья с двух сторон и по окружности;

- валить деревья диаметром более 8 см без подпила и без оставления недопила;

- валка деревьев в темное время суток;

- оставлять не допиленные, подрубленные или зависшие деревья;

- сбивать подпиленные (подрубленные) или зависшие деревья другим деревом;

- спиливать то дерево, на которое опирается зависшее дерево или обрубать сучья, на которые оно опирается;

- отпиливать чурки от комля зависшего дерева;

- подрубать корни, комель или пень зависшего дерева;

- снимать трактором зависшее дерево одновременно со сбором пачки деревьев или хлыстов;

- снимать зависшее дерево захватом или манипулятором трелевочного трактора или иного агрегата.

- При осуществлении работ в зонах с плотностью радиоактивного загрязнения до 15 Ки/км2:

- в течение рабочего дня принимать пищу можно только в специально отведенном месте. В полевых условиях воду и питьевые средства можно пить из закрытых сосудов (фляжки, термоса, бутылки), предварительно ополоснув рот;

- перед приемом пищи следует отряхнуть одежду, очистить обувь, тщательно прополоскать рот, вымыть лицо и руки проточной водой с мылом;

- осушение кожи после мытья следует проводить индивидуальным полотенцем.

ГЛАВА 4

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

- Выключить оборудование (бензомоторную пилу).

- Собрать, очистить и сложить оборудование, инструмент и приспособления в место хранения, либо подготовить их к транспортировке.

- Проверить наличие подпиленных, но не приземленных, зависших деревьев, приземлить их с помощью трактора.

- Загасить костры и присыпать их землей до полного прекращения тления.

- Специальную одежду и специальную обувь вычистить и положить в место хранения.

  - При работе на загрязненных радиацией территориях специальную одежду необходимо отряхнуть и выбить, специальную обувь промыть. Вымыть руки и ополоснуть рот.

  - Периодически, по окончании работы, проверяется уровень загрязнения радиацией СИЗ и кожных покровов работающих. При выявлении загрязнения кожных покровов необходимо вымыться под душем. При загрязнении радиацией выше допустимых уровней, СИЗ подвергают соответствующей обработке – обеспыливанию, стирке. После обработки СИЗ, должны пройти радиационный контроль. В случае, если после обработки радиоактивное загрязнение СИЗ превышает допустимые уровни, они заменяются новыми вне зависимости от сроков носки.

- Выполнить требования правил личной гигиены.

Осмотром убедиться в отсутствии на теле и одежде клещей, при наличии – удалить их.

- Сообщить мастеру или непосредственному руководителю о замеченных неисправностях или неполадках в работе, выявленных нарушениях инструкции по охране труда и технологии работ.

ГЛАВА 5

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

- Возможные (основные) аварийные ситуации, которые могут привести к аварии или несчастному случаю:

  - стихийное бедствие или отклонение климатических условий от нормальных:

- ураганные ветры;

- ливневый дождь;

- гроза;

- сильный снегопад;

- густой туман при видимости менее 50 м;

  - возникновение лесного пожара:

- повышенная температура рабочей зоны;

- неровная поверхность;

- падение обгоревшего дерева;

- повышенная задымленность воздуха рабочей зоны.

  - в процессе работы:

- снятие зависшего дерева;

- разлетающиеся части режущего инструмента;

- падения, естественные препятствия;

- укус клеща, контакт с дикими животными;

- воспламенение горючей жидкости.

  - разработка ветровально – буреломных лесосек:

- валка дерева, имеющего не отделившийся слом на высоте более 1 м от земли;

- валка дерева, имеющего не отделившийся слом на высоте до 1 м от земли;

- разработка вывернутых деревьев с корневой глыбой;

- валка деревьев, имеющих трещины от комля к вершине;

- разбор завалов ветровальных деревьев.

- При возникновении аварийных ситуаций, в случаях травмирования, отравления или внезапного заболевания работающих, следует:

- немедленно отключить оборудование, механизмы, вызвавшее аварийную ситуацию;

- прекратить все работы, не связанные с связанные с ликвидацией аварии;

- устранить по возможности источник, вызвавший аварийную ситуацию, при необходимости вызвать аварийные службы;

- принять меры по оказанию первой помощи (если есть потерпевшие);

- принять меры по предотвращению развития аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;

- обеспечить вывод работающих из опасной зоны, если есть опасность для их жизни и здоровья;

- о случившимся сообщить непосредственному руководителю или лицу, ответственному за безопасное производство работ (руководству организации).

- Следует прекратить валку деревьев:

- при скорости ветра более 11 м/с;

- во время ливневого дождя, при грозе, сильном снегопаде и густом тумане, когда видимость менее 50 м;

- при предупреждении о возможности стихийного бедствия, радиационной и иной опасности.

- Во время грозы работа и передвижение в лесу должны быть приостановлены. Необходимо укрыться в помещении, а при его отсутствии принять меры безопасности: все металлические предметы сложить в удалении не менее 10 м от места, где люди будут пережидать грозу. Необходимо занять безопасное место на поляне, участке молодняка, между деревьями, растущими в 20 и более метрах одно от другого; в холмистой местности – на середине склона. По возможности расположиться на изолирующем материале (сухой валежник, береста и тому подобное).

- Во время грозы работникам запрещается:

- находиться в движении;

- находиться на вершинах холмов и на опушке леса;

- останавливаться у воды ручьев, рек, озер;

- прятаться под отдельно стоящими деревьями, камнями и прислоняться к ним;

- стоять возле опор и под проводами линий связи и электропередачи, возле триангуляционных и других вышек и знаков.

- При потере ориентации в лесу заблудившийся работник должен:

- определить стороны света согласно биологическим особенностям деревьев и по схеме-карте и продолжительности движения определить примерное местоположение;

- определить, в какой стороне и на каком расстоянии находятся четкие ориентиры: ручьи, реки, линии электропередачи, триангуляционные вышки, геофизические профили, избушки;

- оценить состояние здоровья, одежды, окружающую среду, расстояние до четкого ориентира, запас спичек, продуктов. После всего этого принять решение о своем дальнейшем поведении.

- Как заблудившийся, так и ведущие розыски должны по пути своего следования:

- оставлять записки, знаки (вехи), затески на деревьях, указывая направление дальнейшего движения и состояние здоровья;

- выбирать дневные и ночные остановки на возвышенных местах с обязательным разведением костров в течение всей остановки, соблюдая при этом меры пожарной безопасности;

- создавать днем дымовую сигнализацию, при появлении шума мотора самолета (вертолета) нужно увеличить количество дыма и выйти на открытые места (сенокосы, поляны).

- Если на теле обнаружен присосавшийся клещ, то его необходимо снять без промедления. Впившихся в кожу клещей вытаскивают пинцетом, пальцами или петлей из прочных ниток; сначала покачивают клеща из стороны в сторону, а затем постепенно вытягивают его.

  - Перед удалением рекомендуется смазать участок с клещом любым маслом.

  - Если хоботок оторвался и остался в коже, его удаляют иглой (предварительно конец иглы нужно прокалить и остудить), а рану дезинфицируют.

  - В качестве предохранительной меры борьбы от нападения клещей на человека применяют отпугивающие средства – репелленты. Препарат наносится на открытые части тела (лицо, руки), а с помощью пульверизатора или ватного тампона обрабатываются обшлага рубашек, воротник.

- При перегреве двигателя бензомоторной пилы остановить его и дать возможность охладиться. Охлаждать двигатель водой или снегом не допускается.

- При возникновении пожара или возгорания необходимо:

- вызвать подразделение по чрезвычайным ситуациям по телефону 101, указав адрес объекта, и что горит; сообщить о происшедшем непосредственному руководителю, руководству предприятия;

- принять меры по эвакуации людей и материальных ценностей;

- принять меры к тушению пожара своими силами с помощью имеющихся первичных средств пожаротушения.

- при угрозе для жизни – покинуть опасную зону.

- При несчастном случае на производстве, который произошел или очевидцем которого он стал, работающий обязан:

- принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, оказанию ему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников или доставке потерпевшего в организацию здравоохранения;

- немедленно сообщить о происшедшем (или попросить это сделать другого работающего) непосредственному руководителю или другому должностному лицу работодателя;

- обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте происшествия, а если это невозможно (существует угроза жизни и здоровью окружающих) – фиксирование обстановки путем составления схемы, протокола, фотографирования или иным методом.

- В случае возникновения аварийных либо чрезвычайных ситуаций при работе на загрязненных территориях, которые угрожают облучением, принимаются меры по сведению к минимуму доз облучения, количества облученных лиц. Работающие выводятся в безопасное место.

Приложение 1

к инструкции по охране труда

для вальщика леса

Средства индивидуальной защиты,

предусмотренные типовыми отраслевыми нормами для вальщика леса

| Наименование средств индивидуальной защиты | Маркировка СИЗ по защитным свойствам | Срок носки в месяцах |
| --- | --- | --- |
| Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой | Ву | 12 |
| Сапоги кирзовые с защитным носком | Мун50 | 12 |
| Рукавицы антивибрационные | Мв | до износа |
| Рукавицы комбинированные (перчатки трикотажные) | Ми | до износа |
| Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке | Тн | 36 |
| Брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке | Тн | 36 |
| Валяная обувь | Тн20 | 48 |
| Галоши на валяную обувь |  | 24 |
| Каска защитная в комплекте со щитком с защитными и наушниками противошумными | КСН | 24 |
| Подшлемник хлопчатобумажный |  | 12 |

Рисунок 1. Безопасный запуск      		Рисунок 2. Подготовка рабочего места

бензомоторной пилы

Рисунок 3. Спиливание корневых наплывов

Рисунок 4. Использование    Рисунок 5. Использование 	Рисунок 6. Форма недопила

валочной лопатки		      валочного клина 		при валке дерева

с боковым наклоном

Рисунок 7. Валка дерева при диаметре дерева больше двух длин шины бензопилы

Рисунок 8. Валка дерева при диаметре дерева больше длины шины бензопилы

Вариант 1								 Вариант 2.

Рисунок 9. Безопасный     	Рисунок 10. Снятие 		Рисунок 11. Снятие

отход от		 		зависшего дерева 			зависшего дерева

падающего дерева 			рычагом 				кондаком

На рисунках 12-15 изображены недопустимые способы снятия зависших деревьев.

Рисунок 12.							Рисунок 13.

Рисунок 14. 							Рисунок 15.

| СОГЛАСОВАНО |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель службы охраны труда (специалист по охране труда или специалист, на которого возложены эти обязанности) |  | Руководитель структурного подразделения (разработчика) |
| __________ __________________ |  | __________ ________________ |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  | (подпись) (фамилия, инициалы) |